## Slide 1: 메카니 아침을 여는 새
원교재사

## Slide 2
기계요소와 만능카드를 이용하여 나만의 기계(자동차,로봇,배등 기타)를 창의적으로 만드는
메 카 니(Mechani)
들어가기
□ 메카니의 정의
○ 메카니(Mechani)란 ‘간단한 기계요소(캠, 기어, 바퀴, 축, 마찰차 등)와 기구(운동 방법, 장치)를 이용하여 기계적 일(운동, 작동)을 하는 제품을 창의적으로 꾸민다는 것’을 의미함
○ 과학, 기술, 공학,예술, 수학 등의 융합적 학습 능력 배양에 새롭게 나타난 브렌드 (STEAM)

## Slide 3
학습목표
1. 여러 가지 기계요소의 원리를 이해할 수 있다.
2. 기계의 기본 운동을 설명할 수 있다.
3. 캠 전동의 원리, 크랭크축의 원리, 지렛대의 원리, 기어 전동의 원리, 도르래의 원리, 링크 장치의 원리, 마찰 전동의 원리, 로프 및 벨트 전동의 원리 등을 응용하여 움직이는 물체를 구상하고 만들 수 있다.
⊙ 내가 만들 메카니는
가. 수동으로 움직이는 메카니입니다.
나. 운동 전달 방식을 스스로 결정하고 제작해야 합니다.
( 캠이나 크랭크를 이용한 전달 방식을 권장 합니다.)
다. 오토마타는 창의적이며 유머러스한 모습을 갖고 있어야 합니다.
라. 우드락 외 다른 재료의 사용은 부분적으로 허용합니다.

## Slide 4
메카니의 구성 및 기능
1. 메카니 페이퍼
A형
B형
c형
A형 : 몸체(바디)를 만든다. 만들고자 하는 크기를 조절할 수 있다.
B형 : 기둥, 보, 브래킷, 스프링, 보강재 등으로 사용할 수 있다.
C형 : 기둥, 보 등에 보강재로 사용할 수 있다.(몸체로도 활용 가능)

## Slide 5
2. 기계요소
타원 캠
중 마찰차
소 마찰차
달팽이 캠
손잡이 크랭크
육각축
파이프(빨대)
ㅁ

## Slide 6
타원캠을 손잡이로
마찰차로 기어로
캠을 크랭크로
3. 기계요소의 예

## Slide 7
마찰차를 무한궤도 바퀴로
마찰차를 손잡이 크랭크로
마찰차를 크랭크와 캠으로 물체를 위로 올리고 내릴 수 있다

## Slide 8
1. 타원 캠(cam): 회전 운동을 직선(왕복) 운동으로 바꾼다.
2. 마찰차(캠,바퀴): 타원 캠이나 달팽이 캠에 닿는 면에 의해 회전 운동 및 직선 (왕복) 운동으로 바꾼다. 바퀴로도 사용할 수 있다.
3. 달팽이 캠(cam): 회전 운동을 급격하게 직선(왕복) 운동으로 바꾼다.
4. 손잡이: 동력을 회전 운동을 시킨다.
5. 육각 축(shaft) : 동력을 전달하는 막대
6. 파이프(빨대): 동력을 전달을 원활하게 하는 파이프(베어링 메탈) 회전축 지지대로 사용할 수 있다.
7. 기어(gear): 원판 모양의 회전체에 같은 간격의 돌기를 만들어 서로 물리면서 운동이나 동력을 전달할 수 있으며, 회전 속도 등을 변환 시킬 수 있다.
메카니의 구성 및 기능

## Slide 9: 기본부품 리스트
재료 | 규격 | 수량 | 재료 | 규격 | 수량
1. 메카니 페이퍼A | 196×140 | 2 | 7. 타원 캠 | 55X45X4 | 2
2. 메카니 페이퍼B | 196×140 | 2 | 8. 손잡이크랭크 | Ø20 X 4 | 1
3. 메카니 페이퍼C | 196×140 | 2 | 9. 육각 축(프라스틱) | Ø3 X 200 | 2
4. 소 마찰차 | Ø35 X 4 | 2 | 10. 빨대(5Ø) | Ø5×200 | 2
5. 대 마찰차 | Ø45 X 4 | 2 | 11. 고무캡(엔드캡) | Ø5×10 | 2
6. 달팽이 캠 | 40X30X4 | 2 |  |  | 

## Slide 10
①
②
②
②
④
④
⑤
⑤
⑥
⑧
⑦
⑨
⑩
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑭
③
분해도
번호 | 품 명 | 수량
① | 몸체 | 1
② | 기둥 | 1
③ | 아침새 | 1
④ | 보강대 | 3
⑤ | 브라켓 | 2
⑥ | 스프링 | 1
⑦ | 푸시로드용 파이프(빨대) | 1
⑧ | 소 마찰차 | 1
⑨ | 푸시로드(육각축) | 1
⑩ | 허브(파이프) | 2
⑪ | 타원캡 | 1
⑫ | 회전 육각축 | 1
⑬ | 손잡이 크랭크 | 1
⑭ | 엔드캡(고무) | 2

## Slide 11
구부린 부분
구부린 부분
4개의 잘린 부분
잘린 부분을 옆으로 구부린다
옆을 풀칠을 한다
풀칠한 옆 부분을 구부려 붙인다.
몸체 만들기

## Slide 12
기둥 만들기
주어진 페이퍼 C에서
2칸을 실선과 같이 자른다(3개)

## Slide 13
기둥 만들기
잘라낸 것을 그림과 같이 직각으로 구부린다 .(3개)

## Slide 14
기둥 보강대 만들기
주어진 페이퍼B에서 1칸씩 잘라낸다.
선을 따라서 직각으로 그림과 같이 접는다. (3개)

## Slide 15
조립하기
몸체
기둥1과 기둥2를 뒤 모서리에 풀칠을 하고 세운다.
기둥1
기둥2

## Slide 16
조립하기
빔을 기둥과 기둥에 풀칠을 하고 조립한다.
빔과 기둥에 보강대를 풀칠을 하여 조립한다.
빔
보강대1
보강대2

## Slide 17
보강대3
브라켓트
파이프
빔과 기둥에 브라켓트를 풀칠을 하여 조립한다.
파이프를 5~8mm로 잘라 끼운다.
조립하기
브라켓트

## Slide 18
조립하기
육각축에 타원형 캠을 끼워 기둥과 기둥에 조립한다.
육각축
캠

## Slide 19
조립하기
육각축에 손잡이 크랭크를 조립한다.
손잡이 크랭크
푸시로드용 가이드 파이프
빔 중앙에 빨대를 40~50mm정도 잘라 조립한다.

## Slide 20
조립하기
종이 스프링
빨대 고정형 종이스프링을 56mm 잘라 윗부분은 풀칠을 하고 조립한다.
종이 스프링
푸시로드용 육각축에 마찰자를 끼어 그림과 같이 조립한다.
푸시로드
마찰자

## Slide 21
조립하기
푸시 로드에 운동 물체를 부착한다.
운동 물체
고무 캡
고무 캡
회전축인 육각 봉 끝부분에 고무캡을 끼워 마무리 한다.

## Slide 22
완성된 모습
평면도
후면도
정면도

## Slide 23
완성된 모습
측면도1
우측면도
좌측면도
측면도2

## Slide 24
동작시키기
손잡이 크랭크를 돌려서 운동물체가 회전과 동시에 위 아래로 동작을 하는지 체크한다.

## Slide 26
응용도